## Slide 1
HCB · Hybrid Chip Bonding Machine
알고리즘 변경 브리핑
정렬 · 캘리브레이션 · Wafer 시퀀스 개선 내역
2026. 7. 14 → 8. 5 (약 3주간)
01
측정 정밀도
02
회전중심·θ 보정
03
Wafer·캘리브레이션
에그플렌트 · 변경사항 정리 자료

## Slide 2
한눈에 보는 변경 흐름
측정 정밀도를 먼저 다진 뒤 → 회전중심·θ 보정 정확도를 올리고 → Wafer·캘리브레이션 시퀀스를 안정화했습니다.
7/14–16
측정 정밀도 기반 다지기
H_X 진직도 보정 · Piezo 높이별 Fiducial 오프셋 · Top 얼라인마크 추정 개선
7/20–22
Piezo 고정 측정 도입
Z축이 VCM·Piezo에 주는 영향 분석 → Piezo를 고정하고 메인 Z만으로 측정
7/23–27
Wafer 중심 정밀 측정
Wafer Center 3단 측정 · Vision 인터페이스 정의 · 본딩 전 원상태 복구
7/30–31
회전·θ 보정 강화
HCRO 강체 피팅 · Wafer θ 점진 보정 · BTM θ 보정 · Head 안전 이동
8/3–5
캘리브레이션 안정화
저배율 θ 보정 · Calibration 시점 변경 · Piezo 고정 방식 시퀀스 정비
8/5–6
Wafer 탭·θ 정밀화
Wafer 맵 반전·측정 · Scribeline θ 정밀화 · θ 대칭 쌍 보정 통일 · Cam/HCRO WaferCenter

## Slide 3
7/14–16
측정 정밀도 기반 다지기
정렬의 출발점인 '마크 위치 측정' 자체의 정확도를 끌어올림
직
H_X 진직도 보정
• H_X축이 좌우로 이동할 때 생기는 미세한 상하 흔들림(진직도 오차)을 측정·보정
• 축 위치별 오차량을 반영해 마크 촬상 좌표를 교정
높
Piezo 높이별 오프셋
• Piezo Z축 높이가 바뀌면 Fiducial(기준마크)이 보이는 위치도 미세하게 달라짐
• 높이에 따라 변하는 오프셋 값을 추가로 반영
• 회전중심 계산 시 Fiducial 측정을 얼라인마크 측정 높이에 맞춤
기
Top 얼라인마크 추정 개선
• 기존: 좌·우 마크를 각각 독립 추정 → 카메라 거리(Hc2Offset) 정밀도에 정확도가 좌우됨
• 변경: 왼쪽 기준 + Top Die 내부 간격으로 오른쪽 마크를 파생 → 캘리브레이션 의존도 감소
핵심
측정 좌표의 흔들림·높이 의존성·캘리브레이션 의존성을 줄여, 이후 모든 정렬의 기반을 안정화

## Slide 4
7/20–22
Piezo 고정 측정 알고리즘 도입
Z축 상하 이동이 정렬에 주는 영향을 분석하고, 측정 방식을 근본적으로 변경
분
영향 분석 (사전 조사)
• Z축 높이 변화가 VCM·Piezo에 주는 영향을 측정하는 테스트 프로그램 작성
• P-Table 측정 시 VCM을 Offset 수치만큼 조정 후 측정하는 시퀀스 추가
• 회전중심 계산 오차 보정
고
Piezo 고정 측정
• 시퀀스상에서 Piezo를 고정하고 메인 Z(H_Z)만 이용해 Fiducial·얼라인마크 위치 측정
• 측정 중 Piezo가 함께 움직이며 생기던 변동 요인을 제거
• H_Z축 수직도(수직으로 내려가지 못하고 기우는) 오차를 함께 보정
핵심
'피에조 고정 + 메인 Z 단독 측정' 방식 전환 — 이후 캘리브레이션·정렬 시퀀스의 기준 방식이 됨

## Slide 5
7/23–27
Wafer 중심 정밀 측정 · 인터페이스 정비
웨이퍼 정렬의 기준점인 '중심'을 정밀하게 잡고, 측정 연동 구조를 정리
3
Wafer Center 3단 측정
• 웨이퍼 중심을 한 번이 아닌 3단계로 나눠 측정해 정밀도 향상
• 측정·계산 로직 리팩토링으로 구조 정리
I
Vision 인터페이스 정의
• Wafer Align 비전 측정 인터페이스를 정의·재정의
• 측정 결과를 시퀀스가 일관되게 받아 쓰도록 연동 구조 표준화
복
본딩 전 원상태 복구
• 본딩 직전 각 축을 정해진 원상태로 복구하는 처리 추가
• 이전 동작 잔여 상태가 다음 본딩에 영향을 주지 않도록 함

## Slide 6
7/30–31
회전중심 · θ(각도) 보정 강화
접합 각도 잔차의 근본 원인을 겨냥한 보정 알고리즘 적용
θ
Wafer θ 점진 보정
• Die마다 각도를 조금씩 점진 보정하고, 끝 Die 도달 후 역주행하며 재보정
• 스윕 범위를 Die·Step 수로 사전 제한해 웨이퍼(화면) 밖 이탈 방지
• 진행 중 동작 취소 버튼 추가
B
BTM θ 보정 시퀀스
• 카메라 거리 측정 → BTM Die 측정 → θ 보정 → BTM Die 재측정 순서
• 두 카메라(HC1·HC2) 얼라인마크를 통합해 측정 각도 계산 후 W_T 회전 보정
S
Head 안전 이동
• 고배율 정렬 전 H_Z·h_z 두 축을 항상 SAFETY 위치로 이동하도록 변경
• 기존엔 낮은 축만 후퇴 → 헤드 충돌 위험 축소

## Slide 7
7/31
HCRO 강체 피팅 (Rigid-body Fit)
회전중심을 더 정확히 찾아 각도에 비례하던 접합 오차를 잡는 알고리즘
문제
• 바텀다이 회전각(β)에 비례하는 접합 잔차 발생 (0.9°에서 약 9μm)
• 유력 원인: 회전중심(HCRO)과 실제 H_T 회전축의 불일치 e (잔차 ≈ β × e)
• 기존 원(圓) 피팅은 좁은 ±0.75° 호에서 비전 노이즈에 묻혀 e를 감지 못함
해결
• 강체 피팅 신규 적용 — 회전각 β를 먼저 확정한 뒤 회전중심을 최소자승으로 산출
• 원 피팅과 병행 계산·비교 로그, 적용 방식은 파라미터(HCRO_FIT_MODE)로 선택
• 측정 사이클을 여러 번 반복(HCRO_REPEAT_N), 실패 시 0도 복귀 보장
β × e
잔차의 지배 항
±0.75°
측정 회전 호
Rigid
기본 적용 모드
정밀 캘리브레이션이 필요한 미세 오차(회전중심 어긋남)를, 측정 구조 자체를 바꿔 감지·교정할 수 있게 함

## Slide 8
8/3–5
저배율 θ 보정 · 캘리브레이션 안정화
실장비 적용 과정에서 드러난 문제를 정리하고 캘리브레이션 시점·시퀀스를 재정비
저
저배율 θ 보정
• 3점 측정으로 중심을 찾는 시퀀스 작성
• 저배율 Center로 이동 후 θ 보정하도록 순서 정리
• 안정화 과정에서 불안정하던 Wafer θ 보정 코드는 정리·제거
시
Calibration 시점 변경
• 실측 캘리브레이션 시점을 'BTM Die 측정 시점' → 'BTM Die Pickup 전'으로 변경
• 4차 고배 측정 시퀀스·카메라 전환 처리 보완
정
Piezo 고정 방식 정비
• Piezo 고정 방식 전환으로 동작하지 않던 기존 캘리브레이션 시퀀스 수정
• 강체 피팅 반영, Calibration Z축 불일치 수정

## Slide 9
8/5
Wafer 시퀀스 탭 개선 · Scribeline θ 보정 정밀화
웨이퍼 맵 표시와 조작 편의를 개선하고, 저배율 θ 보정의 측정 위치 선정을 정밀화
맵
Wafer Map 표시 반전
• 웨이퍼 맵을 상하 반전해 실제 장비의 웨이퍼 방향과 일치하도록 표시
• 다이 클릭(선택) 좌표도 반전에 맞춰 보정 — 선택 위치 불일치 해소
측
저배/고배 보기 + 측정
• '저배율/고배율로 보기' 클릭 시 해당 위치로 이동 후 카메라 측정까지 수행
• 고배율은 HC1·HC2 두 카메라 모두 측정하고 결과(중심 대비 오프셋) 표시
• 본딩·취소 버튼이 겹쳐 보이던 문제 수정 (진행 중에만 취소 노출)
θ
Scribeline θ 보정 정밀화
• Wafer Size가 홀수일 때 중심 기준 좌·우 스크라이브 선 수가 다른 점을 반영
• 십자마크가 없는 최외곽 선은 제외하고, 십자마크가 보이는 선에서만 측정
• 측정에 사용한 실제 선 위치로 웨이퍼 중심을 다시 계산하도록 보정

## Slide 10
8/6
θ 보정 대칭 쌍 방식 · Cam/HCRO 측정 위치 개선
θ 보정을 대칭 쌍 방식으로 통일하고, 카메라 거리·회전중심 측정을 WaferCenter에서 수행
θ
θ 대칭 쌍 보정
• 중심을 피벗으로 좌·우 대칭 두 점의 긴 baseline으로 기울기를 측정 (정밀도↑)
• 안쪽→바깥으로 확장해 검출되는 가장 바깥(최장 baseline) 쌍에서 1회 보정
통
2·4차·THETA 통일
• 저배 Scribeline·고배 AlignMark θ 보정을 하나의 공용 방식으로 통합
• 기존 인접 비교·점진 보정 방식과 무의미해진 반복 설정을 제거
중
Cam/HCRO 측정 위치
• 카메라 거리·회전중심 측정을 PLACE_CENTER → WaferCenter(실측 중심)로 이동
• WaferSeqTab에서만 지정·원복 → Step 시퀀스 본딩에는 영향 없음

## Slide 11
정리
3주간의 변경은 하나의 방향으로 이어집니다 — 측정을 안정화하고, 회전·각도 오차를 잡고, 시퀀스를 정비
1
측정 정밀도
진직도·Piezo 높이·마크 추정 방식 개선으로 측정 좌표 안정화
2
Piezo 고정 측정
Piezo 고정 + 메인 Z 단독 측정 방식으로 전환 (측정 변동 요인 제거)
3
회전중심·θ 보정
HCRO 강체 피팅 · BTM/Wafer θ 보정으로 각도 비례 잔차 대응
4
Wafer·캘리브레이션
중심 측정·캘리브레이션 정비 · Wafer 맵/측정 UI · θ 대칭 쌍 보정 · Cam/HCRO WaferCenter
이후 변경사항은 에그플렌트 양식으로 시간순 정리 후 변경 시마다 공유 예정