## Slide 1: HCB 장비 운영 매뉴얼
Hybrid Chip Bonding Machine · 주요 기능과 레시피 파라미터
2026.10 · Software EMC 4.7.2

## Slide 2: 목차
1
시스템 개요
장비 구성 · 화면 구성 · 메인 서브 화면
2
운전과 본딩 시퀀스
운전 절차 · 판넬 스위치 · 정렬 파이프라인 · 보정 계산
3
안전과 관리 기능
인터락 · 알람 · 사용자 권한 · 로그
4
레시피 파라미터
레시피 구조 · Recipe Param · Step Recipe
5
EC 파라미터
장비 오프셋 · 카메라 캘리브레이션 · 알고리즘 옵션

## Slide 3: 시스템 개요
1
장비를 이루는 장치와 HMI 화면 구성

## Slide 4: 장비 구성
HMI 프로그램(HCB.UI)이 모션 컨트롤러, I/O, 비전 PC, DB를 하나로 묶어 제어합니다.
HCB.UI
WPF HMI · 시퀀스 · 인터락
Power PMAC (모션)
H_X · H_Z · H_T · W_Y · W_T · P_Y · D_Y · h_z 축 구동
본딩 가압 시퀀스 실행 (로드셀 제어)
PMAC I/O
Vacuum · Blow · 판넬 스위치(X000~X002)
EMO · 라이트 커튼 · 도어 · 팬 감시
비전 PC (TCP)
PC / HC1 / HC2 고배율, 저배율 카메라
마크 좌표 측정 · 레시피 연동(VISION_RECIPE)
SQLite DB
레시피 · EC 파라미터 · 모션 위치
알람 이력 · 측정 로그 (hcb.db)
!
appsettings.json 의 Data.Simulation = true 이면 하드웨어 없이 시뮬레이션 모드로 실행됩니다.

## Slide 5: HMI 화면 구성
상단 탭으로 9개 화면을 전환합니다. 사용자 권한에 따라 접근 가능한 화면이 달라집니다.
1
메인
USub01
운전 · 시퀀스 실행 · 캘리브레이션 · 상태 모니터링
2
파라미터
USub02
레시피 목록 · 레시피 파라미터 · 본딩 스텝 편집
3
사용자
USub03
작업자 / 엔지니어 / 서비스 엔지니어 권한 설정
4
로그
USub04
시스템 로그 · 정렬 측정 데이터 조회 · CSV 출력
5
알람
USub05
알람 정의(코드 · 원인 · 해결 방법) · 에러 목록
6
모션
USub06
모션 항목 · 티칭 위치 관리 · 모터 상태 · 이동/정지
7
I/O
USub07
디지털 입력 모니터링 · 출력 신호 수동 제어
8
디바이스
USub08
디바이스 생성 · 연결 / 연결 해제 · 상태 확인
9
EC 파라미터
USub09
장비 고유 상수와 캘리브레이션 결과 관리

## Slide 6: 메인 화면 서브 메뉴
메인(USub01) 화면 좌측 사이드바에서 작업 단계별 서브 화면을 선택합니다.
PREP
준비
System Initialize(Servo On, Home)
레시피 선택 · 카세트 로드 · AF 측정
AUTO
자동 운전
Start / Stop / Init / Reset
진행 스텝 · Tact Time · 본딩 정밀도
MANUAL
수동 조작
축별 위치 이동 · 속도 지정
전체 JOG · 정지
LOADING
로딩
Top / Btm 다이 Vacuum On/Off
D / W Table 로드 위치 이동
STEP SEQ
단계 시퀀스
Top / Bottom 시퀀스 단계별 실행
보정 · PLACE · 결과 측정(버니어)
WAFER SEQ
웨이퍼 시퀀스
웨이퍼 맵 · 중심 / Theta 보정
선택 다이 본딩
VISION
비전 검증
측정 → 보정 이동 → 재측정
Z축 피듀셜 트래킹 · CSV 저장
CALIBRATION
캘리브레이션
카메라 각도 · HC1/HC2 거리 · HcRO
PC AF · 2D Mapping · WarmUp

## Slide 7: 운전과 본딩 시퀀스
2
운전 절차와 정렬 보정이 계산되는 과정

## Slide 8: 기본 운전 절차
전원 투입부터 자동 운전까지 아래 순서로 진행합니다.
1
로그인
사용자 계정으로 로그인
권한별 화면 활성화
2
레시피 선택
PREP 또는 파라미터 화면
사용 레시피 지정
3
초기화
Servo All On
축별 Home 복귀
4
캘리브레이션
카메라 각도 · 거리
HcRO (필요 시)
5
로딩
다이 / 웨이퍼 로드
Vacuum 확인
6
자동 운전
AUTO Start
진행 상태 · 정밀도 확인
판넬 스위치 (I/O 연동)
START
X000 · 신호 0 → 1
Top Full Sequence 시작. 레시피 종류가 DIE면 다이 본딩, WAFER면 선택한 다이를 웨이퍼에 본딩
STOP
X001 · 신호 0 → 1
실행 중인 시퀀스 정지
RESET
X002 · 신호 1 → 0
Machine Init 실행 (Step Seq 화면의 Init과 동일)
스위치로 시작한 시퀀스가 진행 중이면 START / RESET 입력은 무시됩니다.

## Slide 9: 본딩 정렬 파이프라인
AlignData 객체 하나가 다섯 단계를 거치며 측정값과 계산 결과를 누적합니다.
1
TopHighAlign
Top Die 고배율 측정
PC Table 카메라로 Right Fid → Right Align → Left Fid → Left Align 4점 촬상 (절대 픽셀 좌표)
2
BtmHighAlign
Btm Die 고배율 측정
Head를 본딩 위치로 내린 뒤 HC1 / HC2 카메라로 4점 측정 (카메라 중심 대비 상대거리)
3
좌표 통합
CoordinateSystem Integration
Top · Btm 좌표를 HcRO 기준으로 합치고 θ와 X / Y 보정량(ResultX · Y · T) 계산
4
BondingCorr
보정 이동
H_X · W_Y · H_T를 보정량만큼 이동한 뒤 H_Z를 본딩 높이로 하강
5
BondingPress
가압
PMAC 가압 시퀀스 실행 (Step Recipe), 완료 후 Vacuum OFF
!
옵션: 2D Mapping 보정(P/W Table), Fiducial Angle Tracking(피듀셜 드리프트로 θ 보정)은 메인 화면 Settings에서 켭니다.

## Slide 10: 보정량 계산과 축 적용
좌표 통합 결과에 레시피 오프셋이 더해져 최종 보정 이동량이 됩니다.
좌표 통합 (MainSequence)
HcRO(회전중심) 결정: Manual Tracing은 실측, None은 EC 값(HCRO_X/Y)
Fid → Align 이동량으로 Top Align 위치 산출
모든 마크 좌표에서 HcRO를 빼 회전중심 기준으로 변환
thetaF = SPEC_THETA − (Top 각도 − Btm 각도)
Top 마크를 thetaF만큼 회전한 뒤 중심 차이 계산
ResultX/Y = 중심 차 + X/Y_ALIGN_OFFSET
ResultT = thetaF + T_ALIGN_OFFSET
BondingCorr 축 이동
H_X
− ResultX
W_Y
− ResultY
H_T
+ ResultT
XY / θ 세 축은 병렬로 이동합니다.
H_Z 본딩 높이
H_Z = SHANK_TO_WAFER_OFFSET
− TOP_DIE_THICKNESS
− BTM_DIE_THICKNESS
− READY_POSITION

## Slide 11: 안전과 관리 기능
3
인터락 · 알람 · 사용자 권한 · 로그

## Slide 12: 인터락과 알람
InterlockService가 프로그램 시작 시 항상 활성화되어 안전 신호를 감시하고, 이상 시 시퀀스를 멈추고 알람을 띄웁니다.
감시 신호 | 알람 코드
EMO 1 / EMO 2 스위치 | E001 / E002
라이트 커튼 차단 | E003
전면 좌 / 우 도어 열림 | E004 / E005
측면 좌 / 우 도어 열림 | E006 / E0007
팬 1 ~ 4 알람 | E0008 ~ E0011
EPU 알람 · PMAC 연결 끊김 | 인터락 발생
A
알람 화면 (USub05)
알람 코드별로 레벨, 내용, 원인, 해결 방법을 정의합니다. 에러 목록에서 발생 이력을 확인합니다.
R
알람 해제
원인을 제거한 뒤 Reset(AUTO 화면 또는 X002 스위치)으로 초기화합니다.

## Slide 13: 사용자 권한과 로그
U
사용자 (USub03)
작업자
운전 · 로딩 등 기본 조작
엔지니어
레시피 · 캘리브레이션 · 모션 티칭
서비스 엔지니어
모든 화면 · 장비 설정
역할별로 접근 가능한 화면을 체크해 저장합니다. 위 권한 범위는 일반적인 예시입니다.
L
로그 (USub04)
기간(Begin / End)과 레벨로 시스템 로그 검색
정렬 측정 데이터 조회: Top · Btm 마크 좌표, HcRO, 카메라 거리, Offset, Result
측정 종류별 필터: 2D 매핑 · Fid 추적 · Btm 개별 · HCRO/카메라 거리
검색 결과 전체를 CSV로 출력

## Slide 14: 레시피 파라미터
4
제품(다이 / 웨이퍼)마다 바뀌는 값

## Slide 15: 파라미터 구조
세 종류의 파라미터는 모두 이름(Name)과 값(Value) 쌍으로 DB에 저장되고, 시퀀스가 이름으로 조회합니다.
레시피 1개당 N개
Recipe Param
제품별 치수 · 보정 오프셋 · 판정 스펙
파라미터 화면 (USub02)
레시피 1개당 N개
Step Recipe
가압 스텝: 시간 · 로드셀 · 전류 · Blow
파라미터 화면 BONDING STEP
설비당 1세트
EC Param
장비 고유 오프셋 · 캘리브레이션 결과 · 알고리즘 옵션
EC 파라미터 화면 (USub09)
Calibration 탭에서 자동 저장
로드 흐름
앱 시작 시 레시피 · EC를 메모리에 로드
IsActive 레시피 = 사용 레시피
시퀀스는 메모리 값을 읽음
사용 레시피 변경 시 VISION_RECIPE 전송

## Slide 16: 레시피 관리
파라미터 화면(USub02)의 RECIPE LIST에서 레시피를 만들고 사용 레시피를 지정합니다.
1
생성
디바이스(DIE / WAFER)를 고르면 해당 종류의 필수 파라미터가 자동으로 추가됩니다.
2
복사
기존 레시피를 파라미터 · 스텝까지 그대로 복제합니다. 유사 제품 등록에 사용합니다.
3
수정 / 삭제
파라미터 값을 편집하거나 레시피를 지웁니다. 삭제 시 파라미터도 함께 삭제됩니다.
4
사용중 지정
한 번에 하나만 활성화됩니다. 변경 시 비전 PC 레시피도 바뀝니다.
i
자동 추가값 규칙
보정 오프셋처럼 0이 '보정 없음'인 항목은 0으로 추가
두께 · 위치 등 0이 위험한 물리값은 빈 값으로 추가 → 직접 입력 필수
기존 레시피에 빠진 필수 항목은 누락 경고의 [필수 항목 추가] 버튼으로 채움
값은 문자열로 저장되며 소수점 8자리로 기록
!
필수 파라미터가 없으면 시퀀스가 '<이름> 파라미터가 없습니다' 예외로 멈춥니다. 이름은 대소문자 · 공백까지 정확히 일치해야 합니다.

## Slide 17: 다이 / 웨이퍼 치수
제품의 물리 치수입니다. 두께는 Z 높이 계산에, 웨이퍼 치수는 웨이퍼 맵 생성에 쓰입니다. ● = 필수
파라미터 | 역할 | DIE | WAFER | 자동 추가값
TOP_DIE_THICKNESS | Top Die 두께 (mm). 본딩 · 픽업 H_Z 높이 계산 | ● | ● | 직접 입력
BTM_DIE_THICKNESS | Btm Die 두께 (mm). 본딩 H_Z 높이 계산 | ● | ● | 직접 입력
TOP_DIE_SIZE | Top Die 크기. 비전 촬상 위치 예측 | ● |  | 직접 입력
WAFER_SIZE | 웨이퍼 크기 (정수). 웨이퍼 맵 생성 |  | ● | 직접 입력
DIE_SIZE_X / _Y | 다이 크기 X / Y (mm). 웨이퍼 맵 셀 크기 |  | ● | 직접 입력
GAP_X / GAP_Y | 다이 사이 간격 X / Y (mm) |  | ● | 직접 입력
SCRIBE_SHIFT_X / _Y | 스크라이브 라인 시프트 X / Y (mm) |  | ● | 0
ALIGN_TOP_SPACING_X / _Y | Top 얼라인 마크 간격 X / Y (mm) |  | ● | 직접 입력

## Slide 18: 판정 스펙과 촬상 높이
본딩 결과 판정 기준과 PC 카메라로 Align 마크를 찍을 때의 Z 높이입니다. ● = 필수
파라미터 | 역할 | DIE | WAFER | 자동 추가값
SPEC_X / SPEC_Y | 본딩 결과 판정 스펙 X / Y (mm) |  | ● | 직접 입력
SPEC_THETA | θ 목표값. thetaF = SPEC_THETA − 측정 각도차 | ● | ● | 0
REF_TOP_ALIGN_DIST | Top Align 마크 간 기준 거리. 정렬 결과 창 비교 표시용 |  |  | —
REF_BTM_ALIGN_DIST | Btm Align 마크 간 기준 거리. 정렬 결과 창 비교 표시용 |  |  | —
RIGHT_ALIGN_HEIGHT | PC 우측 Align 마크 촬상 H_Z 높이. Calibration의 PC AF가 저장 | ● |  | 직접 입력
LEFT_ALIGN_HEIGHT | PC 좌측 Align 마크 촬상 H_Z 높이. Calibration의 PC AF가 저장 | ● |  | 직접 입력
!
RIGHT/LEFT_ALIGN_HEIGHT는 Calibration 탭의 [PC AF 실행 (4포인트)]으로 측정해 자동 저장하는 것을 권장합니다.

## Slide 19: 정렬 보정 파라미터
측정 결과에 더하는 보정 오프셋입니다. 반복 오차가 확인될 때 조정합니다. ● = 필수
파라미터 | 역할 | DIE | WAFER | 자동 추가값
FID_ALIGN_GAP | Fid ↔ Align 마크 촬상 높이 차 (H_Z 상대 이동량) | ● | ● | 직접 입력
X_ALIGN_OFFSET | 최종 보정 X 오프셋. ResultX에 더함 | ● |  | 0
Y_ALIGN_OFFSET | 최종 보정 Y 오프셋. ResultY에 더함 | ● |  | 0
T_ALIGN_OFFSET | 최종 보정 θ 오프셋 (deg). ResultT에 더함 | ● |  | 0
HC_CENTER_ERROR_X / _Y | HC 카메라 센터링 오차 보정 X / Y | ● | ● | 0
LOW_ERROR_OFFSET_X / _Y | 저배율 비전 픽업 위치 오차 보정 X / Y | ● |  | 0
BTM_ALIGN_REF_X / _Y | 도면상 Btm 좌→우 Align 상대거리. Btm θ 보정 기준 (미설정 시 0°) |  |  | —

## Slide 20: 모션 · 본딩 · 버니어 · 비전 연동
본딩 높이와 가압 조건, 결과 측정(버니어), 비전 PC 레시피 연동 값입니다. ● = 필수
파라미터 | 역할 | DIE | WAFER | 자동 추가값
READY_POSITION | H_Z 본딩 대기 간격. Z 하강 식에서 빼는 값 | ● |  | 직접 입력
TOP_BTM_GAP | Top / Btm Die 사이 간격 (Btm 측정 시 H_Z) | ● | ● | 직접 입력
BONDING_FORCE | 본딩 하중 (표시 · 저장) |  |  | —
BONDING_TIME | 본딩 시간 (표시 · 저장) |  |  | —
VERNIER_OFFSET_X / _Y | 버니어 측정 위치 오프셋 X / Y | ● |  | 0
VERNIER_DIST_X / _Y | 버니어 패턴 간 거리 X / Y | ● |  | 직접 입력
VISION_RECIPE | 비전 PC 레시피 이름. 사용 레시피 변경 시 비전에 전송 |  |  | —

## Slide 21: Step Recipe (가압 스텝)
PMAC 가압 시퀀스에 넘기는 값입니다. 시퀀스는 PICK UP · BTM PRESS · TOP PRESS 이름으로 스텝을 찾습니다.
컬럼 | 역할 | PMAC 변수
AccTime | 1단계 가압 시간 | BONDING_ACC_TIME
AccTime2 | 2단계 가압 시간 | BONDING_ACC_TIME2
ContTime | 하중 유지 시간 | BONDING_CONT_TIME
DecTime | 감압 시간 | BONDING_DEC_TIME
LoadCell | 목표 로드셀 값 | BONDING_LOADCELL
Current | 1단 기울기 전류 | BONDING_CURRENT
Current2 | 최종 전류 (×1000) | BONDING_CURRENT2
VacOffTime | Vacuum OFF 시점 | —
Blow (On / Dur) | Blow 사용 · ON 시점 · 유지 시간 | —
Chart: 가압 프로파일 개념도
| 0 | Acc | Acc2 | Cont | Dec
하중 | 0 | 55 | 100 | 100 | 100 | 0
AccTime으로 1차 상승, AccTime2로 목표 하중(LoadCell)까지 상승, ContTime 동안 유지, DecTime 동안 감압합니다. 시간 단위는 ms로 가정합니다.

## Slide 22: EC 파라미터
5
설비 고유 상수와 캘리브레이션 결과 (레시피와 무관)

## Slide 23: 장비 오프셋과 카메라 캘리브레이션
장비 오프셋은 수동 입력, 카메라 값은 Calibration 탭 실행 결과가 자동 저장됩니다. ● = 필수
파라미터 | 역할 | 필수 | 기본값
SHANK_TO_WAFER_OFFSET | Shank ↔ Wafer 표면 거리. 본딩 H_Z 계산의 기준 | ● | 수동 입력
SHANK_TO_DIE_OFFSET | Shank ↔ Die Carrier 거리. 픽업 H_Z 계산 | ● | 수동 입력
SHANK_LOW_OFFSET_X / _Y | 저배율 카메라 ↔ Shank 중심 오프셋 | ● | 수동 입력
ALIGN_DIST_TOLERANCE | Top / Btm Align 거리 차 허용치. 초과 시 경고 (0 이하: 검사 안 함) |  | —
HC1_X / HC1_Y | HC1 카메라 위치 (카메라 거리) | ● | Calibration
HC2_X / HC2_Y | HC2 카메라 위치 (Hc2Offset) | ● | Calibration
HC1_T / HC2_T / PC_T | HC1 · HC2 · PC 카메라 회전 각도 (deg) | ● | Calibration
PC_W_T | PC 카메라 ↔ Wafer 각도. HC1/HC2_T에 더해 비전에 전송 | ● | Calibration

## Slide 24: 회전중심과 비전 옵션
HcRO는 좌표 통합의 기준점입니다. 비전 옵션은 값이 없으면 코드 기본값으로 동작합니다.
파라미터 | 역할 | 필수 | 기본값
HCRO_X / HCRO_Y | Head 회전중심. 좌표 통합 시 모든 마크에서 빼는 값 | ● | Calibration
HCRO_FIT_MODE | 회전중심 피팅 방식: rigid(강체) ¦ circle |  | rigid
HCRO_REPEAT_N | HcRO 측정 반복 횟수. [0°, −0.75°, +0.75°] × N회 촬상 |  | 1
LOW_VISION_RETRY_MAX | 저배율 비전 재시도 횟수 |  | 3
VISION_RETRY_MAX | 고배율 비전 재시도 횟수 |  | 3
VISION_RETRY_STEP_MM | 재시도 시 이동 간격 (mm) |  | 0.005
BTM_THETA_SIGN | Btm θ 보정 부호. 하드웨어 방향이 반대면 +1 |  | −1
BTM_THETA_MIN_DEG | Btm θ 보정 데드밴드 (deg). 미만이면 보정 생략 |  | 0

## Slide 25: 운영 시 주의사항
1
이름은 정확히
파라미터는 이름 문자열로 조회합니다. 대소문자 · 공백이 다르면 '파라미터가 없습니다' 예외로 시퀀스가 멈춥니다. (VISION_RECIPE만 대소문자 무시)
2
빈 값 확인
두께 · 위치 같은 물리값은 빈 값으로 추가됩니다. 운전 전 반드시 실측값을 입력하세요.
3
범위 검사 없음
Minimum / Maximum은 시퀀스에서 검사하지 않습니다. 단위(mm, deg)를 확인하고 입력하세요.
4
캘리브레이션 후 저장값 확인
Calibration 결과는 EC 파라미터에 자동 저장됩니다. 실행 후 USub09에서 값이 바뀌었는지 확인하세요.
5
새 장비 · 새 레시피
DB 시드가 없으므로 필수 항목을 직접 등록하거나 기존 레시피를 복사해 시작하세요.
6
Z축 안전
SHANK_TO_WAFER_OFFSET · 두께 · READY_POSITION 오입력은 H_Z 충돌로 이어질 수 있습니다.